## Slide 1
项目定位
基于摄像头视频流的本地危险驾驶行为识别模块
◎
01
项目聚焦
● 仅聚焦行为动作识别
● 不涉及疲劳/视线模块
● 面向本地部署与实验演示
▶
02
项目目标
● 基于摄像头视频流实时检测
● 输出手机/打电话/吸烟/安全带等事件
● 形成风险评分与预警等级
◉
03
关键检测对象
● 手机使用 / 打电话
● 吸烟
● 未系安全带
● 双手离开方向盘
✦
04
核心特征指标
● YOLOv8 bbox 置信度
● 手机-头部距离 / 手腕位置
● 方向盘 ROI 命中
● 加权互补风险评分
● 持续时间 / 时序滑窗
⏱
实时监测
⬛
本地部署
✓
可解释评分

## Slide 2
全流程技术路线
围绕本地行为识别模块的完整处理链路
▤
01
数据输入
● 摄像头实时视频流
● Roboflow 公开数据集
● 本地采集场景数据
⊞
02
数据合并
● 3 数据集 → 8 类
● 9137 张统一标注
● YOLO 格式 data.yaml
⚙
03
模型训练
● YOLOv8n 基座
● AdamW + Mosaic/Mixup
● imgsz=640 epochs=40
▶
04
实时推理
● 低光 CLAHE 预处理
● 驾驶员 crop + 跳帧
● YOLO + Pose 并行
∑
05
规则评分
● phone/calling 互斥
● 方向盘 ROI 判定
● 5 帧滑窗 + 加权互补
◱
06
本地输出
● 监控风格 UI
● ACTIVE ALERTS 面板
● JSON 日志与告警
▶
视频流驱动
~
时序分析
⚙
本地实时推理

## Slide 3
输入 / 输出设计
面向行为识别模块的标准输入与分层输出
↓
输入
✚
实时摄像头视频流
本地实时采集 BGR uint8 ≥640×480
≡
Roboflow 公开数据集
distracted_driving + cigarette + seatbelt 9137 张 8 类
▤
本地采集数据
光照/角度/戴眼镜等场景补充
⚙
行为识别模块
YOLOv8 + 规则判定 + 时序滑窗 + 评分决策
↑
输出
A
原始检测
• bbox / class_id • class_name • confidence
B
行为事件
• phone_use / calling • smoking / no_seatbelt • hands_off_wheel
C
风险量化
• Risk Score 0-100 • Tier: safe / warning / danger / critical
D
展示输出
• 监控界面 / 状态灯 • 语音告警 • JSON 日志

## Slide 4
技术架构
数据层—感知层—规则时序层—决策层的四层设计
▤
01
数据层
● 3 个 Roboflow 公开数据集
● 9137 张 8 类统一标注
● 实时视频流输入
◎
02
感知层
● YOLOv8n unified.pt
● YOLOv8n-pose 17 点辅助
● 低光 CLAHE 预处理
⏱
03
规则时序层
● calling ↔ phone_use 互斥
● 方向盘 ROI 判定
● 5 帧滑窗去抖 (3/3)
● duration_s 统计
⚖
04
决策层
● 加权互补风险公式
● 5 档风险等级映射
● 高危 >2s 升级告警
● JSON 日志输出
◆ 关键能力
⚡
本地实时推理 25+ FPS
≡
可解释风险评分
◉
多行为并发检测
⏱
时序滑窗去抖
➤
支持后续扩展

## Slide 5
效果呈现
本地部署后的监控界面与结果展示
◆ DMS MONITOR
● LIVE 10:24:35
● LIVE
calling
FPS
28
LATENCY
35ms
FRAME
#1024
▲ ACTIVE ALERTS
calling 0.87 2.4s
no_seatbelt 0.75 3.1s
RISK 68/100
[ WARNING ]
CALLING
REC
01
实时视频 + bbox
四角强调线，类别标签 calling
02
ACTIVE ALERTS 面板
多行为并列，含置信度与持续时间
03
风险仪表条 0-100
5 档 tier 映射，颜色动态
04
状态指示灯
DRIVER / CAMERA / SMOKE-DET
05
日志与录制
JSON 行式追加 + 截图
⏱
实时监测
⬛
本地部署
☰
实验分析